## Slide 1
pose-anything
텍스트 한 줄로 임의 물체의 3D 자세를 추정하는 로봇 인식 시스템
"물통 찾아줘" → 학습 없이 검출·추적 → 3D 위치·크기·방향 + 신뢰도 → 로봇 파지 입력
SAM 3 (open-vocabulary) + RGB-D 기하 + 확률 융합 필터 + ROS 2
2026. 08. | Vision AI R&D | github.com/ingon1026/pose-anything

## Slide 2
1. 프로젝트 목적 — 무엇을, 왜
▪ 과제
컨베이어 위 물체를 로봇이 집으려면 물체의 3D 자세
(위치 xyz · 크기 w/d/h · 방향 RPY)를 실시간으로 알아야 한다
▪ 기존 방식의 벽
클래스별 데이터 수집·라벨링·재학습 필요 (물체 바뀔 때마다 반복)
CAD 모델 기반 6D 방식은 사전 3D 모델이 있어야 함
▪ 이 프로젝트의 답
라벨링·재학습·CAD 전부 없이 — 텍스트 프롬프트만 바꾸면
새 물체 대응. PoC 목표: '아무 물체나' 즉시 인식+자세
▪ 최종 소비자
로봇 팔 — Detection3DArray 토픽 (pose + covariance 신뢰도)
 | 기존 학습 방식 | pose-anything
새 물체 추가 | 데이터+재학습 (일 단위) | 단어 교체 (초 단위)
3D 모델(CAD) | 방식에 따라 필요 | 불필요
출력 | 2D 박스 or 6D | 3D OBB + 신뢰도
엣지 배포 | 가능(경량) | GPU 필요 (증류 로드맵)
쉽게 말하면 — ‘물체마다 학교를 새로 보내는’ 방식 대신, 이미 만물박사인 모델(SAM 3)에게 말로 시키는 방식입니다.

## Slide 3
2. 전체 아키텍처 — 한 프레임의 여행
RGB-D 입력
RealSense D455
(rosbag / 라이브)
키프레임 (5프레임마다)
SAM 3 텍스트 검출
+ 분할 마스크
중간 프레임
광학흐름(LK)으로
마스크 이동 추적
IoU 트래커
ID 유지·재식별
(ByteTrack·rescue)
마스크+depth+K
→ 점군 → PCA OBB
(Open3D)
확률 융합 필터
칼만 + χ² 게이트
(오염 관측 거부)
ROS 2 발행
pose+covariance
RViz·CSV·영상
▪ 설계 원칙 ① 무거운 모델은 가끔, 가벼운 기하는 매 프레임
SAM 3(848M)는 5프레임에 1번만 — 사이는 광학흐름이 메운다 (3 FPS → 9~13 FPS). 3D 자세는 매 프레임 그 프레임의 실제 depth로 재계산
▪ 설계 원칙 ② 인식(어디에 뭐가)과 기하(자세가 얼마)와 신뢰(믿을 만한가)를 분리
각 단계가 독립이라 문제가 생기면 그 층만 교체 가능 — 실제로 신뢰 층을 이진 게이트→확률 필터로 통째 교체했다
쉽게 말하면 — 공장 라인의 검수 순서와 같습니다: 찾고(SAM) → 따라가고(흐름) → 치수 재고(OBB) → 검수하고(필터) → 출하(ROS).

## Slide 4
3. 핵심 모델 — SAM 3 (Segment Anything Model 3)
Meta AI, 848M 파라미터, open-vocabulary
▪ 무엇을 하는 모델인가
텍스트(개념)를 주면 이미지에서 그 개념에 해당하는 모든 인스턴스를
검출 + 픽셀 단위 분할(마스크) — 학습에 없던 물체도 가능(제로샷)
▪ 어떻게 쓰는가
transformers의 Sam3Model + Sam3Processor / HF gated 체크포인트
프롬프트별 검출 → score threshold(기본 0.4)로 필터
▪ 우리가 한 최적화
bf16 추론 (fp32 대비 3.7× 속도) · 텍스트 임베딩 캐시
키프레임 전용 실행 (하이브리드) · 입력 해상도 1008 유지
▪ 한국어 프롬프트
PROMPT_ALIASES: "물통"→thermos 등 내부 매핑 (SAM3는 영어가 안정적)
실험으로 배운 것 | 결과
"water bottle" 프롬프트 | score 0.45 — 불안정
"thermos"로 단어만 교체 | score 0.9 — 안정
교훈 | threshold 튜닝보다 프롬프트 단어가 먼저
560px 축소 입력 | 속도 2.2× ↑, 소형 물체 소실 → 기본 1008 유지
쉽게 말하면 — ‘만능 가위’입니다 — 무엇을 오릴지는 말로 정해주고, 얼마나 확신할 때만 오릴지(threshold)만 조절합니다.

## Slide 5
4. 하이브리드 검출·추적 — 9~13 FPS의 비밀
K
f
f
f
f
K
f
f
f
f
K = 키프레임: SAM 3 실행 (~330ms) f = 중간 프레임: 광학흐름만 (~10ms)
▪ 광학흐름(Lucas-Kanade)이 하는 일
마스크 안에서 무늬가 뚜렷한 점 ~300개를 골라 다음 프레임에서 어디로 갔는지 찾고,
이동량의 중앙값만큼 마스크·박스를 평행이동 — 물체를 '눈으로 따라가는' 것과 동일
▪ 왜 중앙값인가
일부 점이 배경·가리개에 붙어 틀려도 다수결(중앙값)이 이긴다 — 이상치에 강건
▪ 3D는 매 프레임 진짜 depth로
흐름은 2D 마스크만 옮기고, OBB는 그 프레임의 실제 depth로 다시 계산 — 자세가 5프레임씩 얼어붙지 않음
▪ 키프레임에서 보정
흐름의 누적 오차는 다음 SAM 검출이 리셋 — 실측: 흐름 표류는 키프레임 보정 점프의 1/5~1/10 수준
쉽게 말하면 — 무거운 전문가(SAM)는 5번에 1번만 부르고, 사이엔 조수(광학흐름)가 눈으로 따라갑니다. 치수 측정은 매번 새로 합니다.

## Slide 6
5. 2D 마스크 → 3D 자세 — 딥러닝 없는 순수 기하
▪ 입력 3가지
① 분할 마스크(어느 픽셀이 물체인가) ② 정렬된 depth(픽셀별 거리 mm)
③ 카메라 내참 K(픽셀↔실세계 각도 변환표)
▪ 역투영 (back-projection)
마스크 픽셀 (u,v) + 거리 z → 3D 점 (x,y,z)
x=(u−cx)·z/fx, y=(v−cy)·z/fy — 픽셀마다 하나씩, 점군 완성
▪ 노이즈 청소
마스크 가장자리 침식(erode) + 중앙값±3·MAD 밖 depth 제거
→ 배경·컨베이어로 번진 점 삭제
▪ OBB (Oriented Bounding Box)
Open3D PCA: 점군이 가장 길게 퍼진 방향 = 물체의 축
→ 중심 xyz · 크기 w/d/h · 회전 R(RPY) 동시 획득
출력 | 의미 | 실측 정밀도
center xyz | 물체 중심 (카메라 좌표, m) | 지터 ≤1.5mm
extent w/d/h | 꼭 맞는 상자의 3변 (m) | ±1cm
RPY | 상자의 3축 회전 (deg) | 0.94°/frame
쉽게 말하면 — 픽셀 하나하나가 ‘방향+거리’를 아는 레이저 포인트입니다. 그 점구름에 가장 꼭 맞는 성냥갑을 끼우는 게 OBB입니다.

## Slide 7
6. 회전 안정화 — 떨리는 3D 축 잡기
▪ 문제: OBB 축은 이름표가 없다
PCA가 주는 3축은 매 프레임 순서·부호가 뒤바뀔 수 있다 (수학적으로 동등한 상자가 24가지)
→ 그대로 쓰면 yaw가 90°/180°씩 점프 (실측: 첫 구현에서 프레임당 3.5° 요동)
▪ 해결 3단 (geometry.match_axes + tracker)
① 축 대응: 이전 프레임 축과 내적이 최대가 되게 새 축을 재배열·부호 정렬
② 데드밴드: 2° 미만의 변화는 노이즈로 보고 무시 (정지 물체는 완전히 고정됨)
③ slerp: 2° 이상 실제 회전만 구면 보간(α=0.15)으로 부드럽게 추종
▪ 축이 애매한 물체는 회전 동결
거의 정사각(축 비율<1.1)이면 어느 축이 '길이'인지 물리적으로 관측 불가
→ 회전 갱신을 멈춰 축 교환 떨림 차단 (실측: 검은 가방 축비 1.015)
▪ 결과
yaw 노이즈 3.5° → 0.94°/frame, 90°/180° 축 뒤집힘 0회 (flip_count로 상시 감시)
쉽게 말하면 — 성냥갑은 어느 면이 ‘앞’인지 스스로 모릅니다. ‘어제와 가장 비슷한 방향을 앞이라 부르자’가 축 대응, ‘미세한 손떨림은 무시하자’가 데드밴드입니다.

## Slide 8
7. 다중 물체 ID 추적 — 같은 물체는 끝까지 같은 번호
▪ 기본: 같은 라벨끼리 IoU 매칭
이전 트랙 박스와 새 검출 박스의 겹침(IoU)이 큰 순서로 그리디 매칭 — 물체≤4개, 고정 카메라 조건에서 충분
(조사 결과 Hungarian·ReID 임베딩은 이 규모에선 불필요 판정)
▪ MOT 연구에서 가져온 3가지
① ByteTrack식 2-pass: 낮은 score 검출도 버리지 않고 기존 트랙 유지·위치 신호로 활용 (부분 가림 생존)
② depth 매칭 비용 (PD-SORT): 트랙보다 유의하게 가까운 검출(=가리개)은 매칭 후보에서 제외 — 가리개가 ID를 훔치지 못함
③ buffered rescue (C-BIoU): 가림 후 재등장 시 박스를 2.5배 넓혀 IoU 매칭 — 동결 트랙에 같은 ID로 복귀
▪ 생명주기
미검출 5회 → 동결(발행 중단, 회색 표시) → 추가 12회 유예 후 삭제 — 실측 최대 가림 2.6초를 커버
▪ 성과
가림 이벤트에서 ID 파편화 6개 → 1개, 재등장 후 자세 복귀 중앙값 0.3초 (90%는 1.7초 이내)
쉽게 말하면 — 번호표를 붙인 손님이 기둥 뒤로 사라져도 예약석(동결 트랙)을 잠시 비워두고, 근처에서 다시 나타나면 같은 번호표를 돌려줍니다.

## Slide 9
8. 가림(occlusion) 문제 — 실패의 역사가 설계를 만들었다
시도 | 잡은 것 | 뚫린 곳 (실측)
① score 급락 감지 | 손·팔이 지나가는 가림 | 닮은 가리개(검은 파일 vs 검은 가방)는 score가 안 떨어짐
② depth 침입 감지 | 가리개는 물체보다 카메라에 가깝다 | 같은 높이로 겹치는 가리개는 depth 차이가 없음
③ 크기 급변 감지 | 가리개와 병합된 비정상 blob | 기준선이 낡으면 정상 관측을 영원히 거부 (교착)
▪ 치명적 결함: 교착(deadlock)
게이트는 "수락된 관측만 기준선 갱신" — 한번 어긋나면 정상 관측도 계속 거부 → 라이브에서 멀쩡한 물체 3개가
OCCLUDED에 고착되는 사고. 임계값(50%·80%·30%·3cm)도 전부 한 bag에 맞춘 값 — 새 장면마다 하나씩 깨짐
▪ 근본 원인
이진(예/아니오) 판정 + 자기 강화 기준선 — 패치를 아무리 쌓아도 다음 실패가 예약되어 있는 구조
▪ 결론
게이트를 더 쌓지 말고, 판정 자체를 확률(불확실성 포함)로 바꾸자 → 다음 장
쉽게 말하면 — 문지기 3명을 세웠지만 각자 한 종류의 위장만 알아봅니다. 더 큰 문제는, 문지기가 한번 의심하면 진짜 주인도 영영 못 들어온다는 것.

## Slide 10
9. 확률 융합 필터 — 게이트 3개를 수식 하나로
설계: 독립 설계안 3개 + 교차 비판 + 수치 검증으로 확정 (docs/fusion_design_2026-08.md)
① 예측
트랙별 칼만 필터가
현재 상태를 전진
[위치+속도, log크기]
② 관측 도착
이 프레임의 OBB
(중심 xyz, 크기)
③ χ² 게이트 (0.999)
예측과의 통계 거리 검사
위치·크기 블록 분리 판정
수락 → 상태 갱신 + 발행
(불확실성 ↓)
거부 → 상태 보호
(불확실성 ↑ → 게이트 저절로 넓어짐)
▪ 교착이 원리적으로 불가능
거부가 이어질수록 불확실성(P)이 자라 수락 범위가 스스로 넓어진다 — 그리고 '거짓말이 클수록 오래 버텨야 믿어주는'
성질이 공짜로 나옴: 정직한 5cm 변화는 2.2초에 수락, 가리개 554mm 침입은 12.5초 거부 (테스트로 고정)
▪ 임계값 손튜닝 제거
판정 기준이 트랙 자신의 상태·잡음 규모에서 나옴 — 물체별 잡음 최대 40배 차이(검은 가방)도 자동 적응(R̂, 상·하한 보호)
▪ 발행 조건 = 신뢰 조건
연속 일관 관측 3회 승격 ∧ 최근 수락 0.5초 이내 ∧ 불확실성 상한 — 낡은 자세는 로봇에 도달할 수 없음
+ 발행마다 covariance(신뢰도)를 함께 전송 → 로봇이 '지금 집어도 되나'를 판단 가능
▪ 확장성
속도가 이미 상태에 있음 — 전동 컨베이어(등속)는 코드 수정 없이 검증만 하면 됨
쉽게 말하면 — 문지기(예/아니오) 대신 저울(얼마나 믿을까)입니다. 오래 못 믿으면 저울 눈금이 저절로 관대해져서 갇히는 일이 없습니다.

## Slide 11
10. 검증 방법과 실측 결과 — 측정 없이는 수정도 없다
▪ 검증 자산: 자체 rosbag 5종
test2 정지 4물체 / test3 이동(가변속) / test4·5 가림 시나리오
(가림 27이벤트) — 코드 수정마다 전체 재실행(회귀)
▪ 측정 도구를 먼저 만든다
run_offline.py: bag→mp4+CSV+트랙별 통계 자동 산출
--raw 모드: 평활 전 원시 잡음 측정 (필터 보정의 근거)
▪ 불변식은 테스트로 고정
단위+property 테스트 40개 — '거부 중 수락 범위 단조 증가',
'가리개는 실측 최대 가림의 2배 이상 거부' 등을 assert
▪ 남은 검증
절대 정확도(ArUco 마커 참값 대비) — 8/18 주 예정
지표 | 결과
ID 유지 (이동 3물체) | 각 1개 ID, 축 뒤집힘 0
크기 정확도 | 실물 대비 ±1cm
중심 지터 (정지) | ≤1.5mm std
yaw 지터 | 0.94°/frame
가림 복귀 | 중앙값 0.3s (90% ≤1.7s)
게이트 교체 후 | 가림 장면 발행 +13~51% keyboard 중심오차 30/46→14/24mm
처리 속도 | 9~13 FPS (RTX 4070 Ti)
쉽게 말하면 — 감이 아니라 CSV로 말합니다 — 모든 개선은 ‘수정 전/후 같은 bag’의 숫자 비교로만 채택했습니다.

## Slide 12
11. 시스템화 — 연구 코드가 아니라 쓰는 물건으로
▪ ROS 2 노드 (Jazzy)
구독: color·aligned depth·camera_info (시각 동기화)
발행: /perception/detections (pose+covariance), markers(RViz), debug 영상
런타임 프롬프트 교체: /perception/prompt 토픽
▪ 실행 한 줄
./run.sh — 라이브(카메라 자동 확인)/bag 겸용, RViz 자동,
종료 시 전체 프로세스 정리 (고아 노드로 GPU 포화됐던 사고 재발 방지)
▪ Docker
ingon1026/pose-anything:1.1.0 (21GB) — 호스트엔 드라이버만.
가중치는 라이선스상 미포함(HF 캐시 볼륨). compose 지원
▪ CI (GitHub Actions)
푸시마다 40개 테스트 자동 실행 — GPU 없는 러너에서도 도는
torch-free 구성
토픽 | 내용
/perception/detections | Detection3DArray — 물체별 3D pose, 크기, 라벨, score, 위치 covariance
/perception/markers | RViz 3D 박스·축·라벨
/perception/debug_image | 마스크·박스 오버레이 영상
/perception/prompt | (입력) 런타임 프롬프트 교체
쉽게 말하면 — ‘내 PC에서만 도는 데모’가 아니라 — 명령 한 줄, 컨테이너 한 개, 푸시마다 자동 검증되는 패키지입니다.

## Slide 13
12. 정직한 한계와 다음 단계
▪ 한계 ① 검은·반사 표면
depth 센서가 원리적으로 약함 (검은 가방 크기 잡음 σ~60mm)
→ 필터가 불확실성으로 정직하게 노출 (로봇이 보류 판단)
▪ 한계 ② 급가감속 이동
등속 모델 범위 밖 (손으로 민 137mm/s 급변) — 전동 컨베이어
(등속)는 문제없음, 필요 시 IMM 등 확장 여지
▪ 한계 ③ 모달 마스크
반쯤 가려진 물체는 보이는 부분만 잰다 — 가려진 형상 추론
(amodal completion)은 향후 과제
▪ 한계 ④ 검출 품질 의존
약한 프롬프트(gray notebook)의 오검출은 상류 문제
— 프롬프트 단어 교체가 1차 처방
▪ 8/18 주: ArUco 절대 자세 검증
지금까지는 반복 정밀도 — 참값 대비 절대 오차 측정
▪ 컨베이어 확보 시: 이동+가림 검증
속도 상태는 구현 완료 — 검증만 남음
▪ 로봇 사양 확정 시: 신뢰도 기반 파지
covariance 소비 측 연동 (이미 발행 중)
▪ 장기: 엣지 배포
SAM3를 auto-labeler로 → 경량 YOLO 증류
→ TensorRT (지연 수백 배 감소 로드맵)
쉽게 말하면 — ‘다 된다’가 아니라 ‘어디까지 되고, 안 되는 곳은 시스템이 스스로 안다고 말한다’ — 가 이 프로젝트의 신뢰 모델입니다.

## Slide 14
요약 — 한 장으로
층 | 기술 | 내가 한 일
인식 | SAM 3 (open-vocab, 848M) | 프롬프트 설계·bf16 최적화·threshold 실험 — 재학습 없는 물체 지정
속도 | 하이브리드 (키프레임+광학흐름) | 3 FPS → 9~13 FPS, 3D는 매 프레임 유지
기하 | 역투영 + PCA OBB (Open3D) | MAD 필터·축 연속성·데드밴드+slerp — yaw 0.94°/frame
추적 | IoU + ByteTrack·depth비용·rescue | 가림에도 ID 유지 (파편화 6→1, 복귀 0.3s)
신뢰 | 칼만 융합 + χ² 게이트 (자체 설계) | 이진 게이트의 교착을 구조적으로 제거, covariance 발행
검증 | rosbag 회귀 + property 테스트 40종 | 모든 채택은 수정 전/후 실측 비교로
배포 | ROS 2 · Docker · CI | run.sh 한 줄 실행, Docker Hub 1.1.0, 푸시마다 자동 테스트
"텍스트 한 줄 → 임의 물체의 3D 자세 + 신뢰도" — 학습 없이, 실시간으로, 로봇이 믿고 쓸 수 있게.